Введение

Разработка генерального плана сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан выполнена на основании:

- муниципального контракта, заключенного между ООО «Альфа-проект» и Администрацией муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан;

- технического задания на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан;

- «Градостроительного кодекса РФ» №190-ФЗ,

- федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановления Правительства РБ от 21 октября 2009 года №391 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы»,

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографических процессов, возможного увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) населенных пунктов Арслановского сельсовета Буздякского района Республики Башкортостан выполнена ООО«Тех-нология 2000 » в 2015 году.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселения на ближайший период (до 2038г.).

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Арслановский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок – 2038 год.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения Арслановский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на расчётный срок (до 2038г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- развитие с.Старые Богады в качестве административного центра сельского поселения;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на расчетный срок до 30,0 м2 общей площади на 1 человека (до 2038 г.). Развитие сельского поселения планируется за счет механического и естественного прироста населения на расчетный срок.

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.

с. Старые Богады находится в южной части земель сельского поселения Арслановский сельсовет и является административным центром сельского поселения. Территория села представляет собой единое планировочное образование, примыкающее к автомобильной дороге местного значения Буздяк-Шланлыкулево-Старые Богады-Урзайбаш, обеспечивающей связь населенных пунктов сельского поселения с автодорогой федерального значения. В связи с наличием ограничений для развития территории населенного пункта в существующих границах, развитие селитебной территории предусмотрено в следующих направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилого фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- создание на расчетный срок в северном и северо-западном направлении от села отдельного квартала, состоящего из индивидуальных домов и объектов обслуживания.

- создание санитарно-защитной зоны в виде естественных насаждений от действующего асфальтобетонного завода в 200 метрах от южной границы села.

Также севернее существующей общественной застройки в прибрежной зоне реки Малый Кидаш проектом предлагается создание рекреационной зоны.

Для желающих организовать КФХ или промышленное производство должны выделяться участки вне селитебной территории населенного пункта.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предлагается  создать на территории новых селитебных зон – жилых кварталов к северо-западу от населенного пункта - свой подцентр обслуживания, размещенный в отдельно стоящих общественных зданиях, обеспечивающий полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующий нормативам (согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»).

По новым проектируемым улицам предусматриваются пешеходные связи между жилыми кварталами, новым общественным подцентром, а также зелеными зонами отдыха.

Количество мест в существующем детском саду (в центре села) выше нормативного, поэтому строительство новых дошкольных учреждений на территории центра сельского поселения не предусматривается.

с. Урзайбаш расположено в 9 км к северо-западу от административного центра сельского поселения с. Старые Богады, вдоль автодороги Буздяк-Шланлыкулево-Старые Богады-Урзайбаш. Территория села ограничена с северной стороны санитарно-защитной зоной промышленной зоны и кладбища, с юга-запада санитарно-защитной зоной скотомогильника и птицефермы, с северо-востока санитарно-защитной зоной свалки мусора.

Объекты обслуживания населения в населенном пункте представлены: сельским клубом на 120 мест, магазином (торговым киоском), ФАПом, общеобразовательной школой на 200 мест, детским садом. На расчетный срок реализации генерального плана, на проектируемой территории в юго-восточной части села размещен торгово-бытовой комплекс (ТБК), в составе которого: магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 100 м2, аптека площадью 15 м2, кафе – на 10 пос. мест, предприятия бытового обслуживания 5 раб. мест. На конец расчетного срока (2033 год) проектом предусматривается реконструкция существующего сельского дома культуры (СДК) и доведение его проектной емкости до 420 пос. мест. На сегодняшний день существующая емкость СДК составляет – 120 мест.

с. Арсланово расположено в 5 км к северо-западу от административного центра сельского поселения с. Старые Богады, вдоль автодороги Буздяк-Шланлыкулево-Старые Богады-Урзайбаш. Территория села ограничена с юга санитарно-защитной зоной скотомогильника, с юга-запада санитарно-защитной зоной МТМ и МТФ, с северо-запада санитарно-защитной зоной кладбища.

Объекты обслуживания населения в населенном пункте представлены сельским клубом на 50 мест, магазинами, ФАПом. На расчетный срок реализации генерального плана, на проектируемой территории в северной части села размещен торгово-бытовой комплекс (ТБК), в составе которого: магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 50 м2, аптека площадью 8,6 м2, предприятия бытового обслуживания 5 раб. мест. На конец расчетного срока (2033 год) проектом предусматривается строительство на месте старого СДК детского сада на 15 мест и начальной школы на 70 мест.

д. Шланлыкулево расположена в 5 км к юго-западу от административного центра сельского поселения с. Старые Богады.

Населенный пункт территориально ограничен: с востока юга–запада санитарно-защитной зоной от сельского кладбища. Территория населенного пункта получила развитие в северо-восточном направлении в виде индивидуальной жилой застройки в приусадебными участками.

Объекты обслуживания представлены в настоящее время домом культуры на 120 мест, ФАПом и спортивными площадками, начальной школой на 50 мест, также отделениями связи и банка, магазином смешанной торговли.

Строительство всех объектов культурно – бытового обслуживания населения предусмотрено на расчетный срок и представлено СКЦ, в составе магазин смешанной торговли, аптека, клуб. Также, при СКЦ предусматривается строительство детского сада на 20 мест.

На территории деревни на сегодняшний день промышленные объекты представлены складскими зданиями в центральной части населенного пункта.

д. Иштиряк расположена в 12 км к северо-западу от административного центра сельского поселения с. Старые Богады.

Данный населенный пункт территориально ограничен с севера и северо-запада водоохраной зоной от ручья, с северо-востока санитарно-защитной зоной от магистрального нефтепровода. Развитие жилой зоны планируется в юго-восточном и юго-западном направлении в виде индивидуальной жилой застройки приусадебными участками. Новые жилые кварталы деревни состоят из 16 земельных участков на расчетный срок строительства.

Объекты обслуживания на территории деревни отсутствуют.

Строительство всех объектов культурно – бытового обслуживания населения предусмотрено на расчетный срок, к ним относятся: реконструируемая начальная школа, детский сад и сельский дом культуры. Также в населенном пункте предусматривается строительство торгово-бытового комплекса, включающего объекты повседневного обслуживания.

д. Юлдузлы расположена в 8 км к западу от административного центра сельского поселения с. Старые Богады.

Населенный пункт территориально ограничен с севера и юга санитарно-защитной зоной от магистрального нефтепровода. Развитие жилой зоны планируется в южном направлении в виде индивидуальной жилой застройки приусадебными участками. Новые жилые кварталы деревни состоят из 12 земельных участков на расчетный срок строительства.

Объекты обслуживания представлены в настоящее время только магазином смешанной торговли и кафе.

д. Кызыл-Елга расположена в 13 км к северо-западу от административного центра сельского поселения с. Старые Богады.

Населенный пункт территориально ограничен: с востока и юга–запада санитарно-защитной зоной сельского кладбища. Территория населенного пункта получила развитие в северо-западном направлении в виде индивидуальной жилой застройки приусадебными участками.

Объекты обслуживания на территории деревни отсутствуют.

Проектом предусматривается строительство магазина смешанной торговли в центре населенного пункта.

На территории деревни производственные объекты отсутствуют.

д. Киязибаш расположена в 15 км к северу от административного центра сельского поселения с. Старые Богады.

Населенный пункт территориально ограничен: с востока водоохраной зоной реки Киязы, с юга санитарно-защитной зоной от промышленной зоны, с северной стороны санитарно-защитной зоной от сельского кладбища. Территория населенного пункта не имеет территорию для развития.

Объекты обслуживания на территории деревни отсутствуют.

Проектом предусматривается строительство магазина смешанной торговли в центре населенного пункта.

На территории деревни производственные объекты отсутствуют.

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Арслановский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основные цели функционального зонирования:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование сельского поселения Арслановский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной  и, возможно, производственной зон, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории сельского поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Для Буздякского  района, и, в частности, для сельского поселения Арслановский сельсовет, они незначительны, расположены за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным  зонам

(на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

З –  зеленые насаждения общего пользования

табл. № 1

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К |
| 1 | с. Старые Богады | 157,79 | 62,5 | 2,68 | 2,1 | 15,33 | 69,58 | 5,6 |
|  |  | 203,01 | 81,97 | 3,28 | 2,62 | 26,07 | 82,36 | 6,71 |
| 2 | с. Арсланово | 204,49 | 90,28 | 1,06 | - | 9,68 | 103,7 | - |
|  |  | 204,49 | 102,72 | 1,63 | - | 23,88 | 76,26 | - |
| 3 | с. Урзайбаш | 337,24 | 126,6 | 3,49 | 9,34 | 18,11 | 172,67 | 7,03 |
|  |  | 349,5 | 150,25 | 4,03 | 9,84 | 32,22 | 146,63 | 7,03 |
| 4 | д. Шланлыкулево | 170,28 | 53,5 | 0,64 | 0,53 | 9,43 | 106,18 | - |
|  |  | 187,26 | 62,29 | 0,71 | 0,53 | 11,84 | 110,06 | 1,83 |
| 5 | д. Юлдузлы | 50,02 | 24,17 | 0,81 | 0,08 | 3,62 | 20,63 | 0,71 |
|  |  | 50,2 | 28,3 | 0,88 | 0,08 | 5,39 | 14,66 | 0,71 |
| 6 | д. Кызыл-Елга | 30,86 | 12,4 | - | - | 2,47 | 15,99 | - |
|  |  | 33,62 | 14,5 | 0,05 | - | 3,08 | 15,55 | - |
| 7 | д. Иштиряк | 41,66 | 11,3 | - | - | 1,83 | 28,53 | - |
|  |  | 46,66 | 16,32 | 0,15 | - | 2,9 | 26,74 | - |
| 8 | Итого | 992,34 | 380,75 | 8,68 | 12,05 | 60,45 | 517,33 | 14,46 |
|  |  | 1074,28 | 456,32 | 10,73 | 12,57 | 105,38 | 472,7 | 16,28 |

Баланс использования территорий

Проектом предлагаются изменения в балансе, связанные с изъятием для следующих целей:

- для создания площадок нового градостроительного освоения;

- для строительства учреждений рекреации и туризма;

- под строительство новых автомобильных дорог;

- под учреждения обслуживания вне населенных пунктов.

Баланс территории сельского поселения Арслановский сельсовет

по категориям  земель

табл. № 2

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2018 г. | На расчетный срок 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Арслановский сельсовет в административных границах | га | 22193,7 | 22193,7 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 7518 | 7518 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 625 | 625 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 11685,4 | 11596,05 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны, …транспорта и спец. назначения | га | 1373 | 1380.35 |
| 5 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 992,3 | 1074,3 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 380,7 | 456,3 |
|  | общественно-деловых зон | га | 8,7 | 10,7 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 72,5 | 117,9 |
|  | рекреационных зон | га | 517,3 | 472,7 |
|  | земель специального назначения в н.п. | га | 14,4 | 16,3 |

Кадастровая оценка

Проектом предусматривается расширение границ населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков планируется в целях индивидуального  жилищного строительства.

Табл. №3

| Перечень переводимых зем. участков | Площадь проектируемого участка, га | Категория перевода | Кадастровая стоимость 1 м2 земел. участка, руб. | Форма собственности | Вид использования (наст.) | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Старые Богады |
| 02:16:110902:31 | 42,36 | Земли насел. пунктов | 4,14 | Не разграничено | пастбища | Малоэт. стр-во |
| 02:16:110902:94 | 2,46 | -//- | 4,58 | -//- | кладбище | -//- |
| 02:16:000000:915 | 0,4 | -//- | 4,14 | -//- | пастбища | -//- |
| Итого: | 45,22 |  |  |  |  |  |
| с. Урзайбаш |
| 02:16:080703:11 | 12,26 | Земли насел. пунктов | 4,14 | Не разграничено | пастбища | Малоэт. стр-во |
| Итого: | 12,26 |  |  |  |  |  |
| д. Кызыл -Елга |
| 02:16:080502:3 | 1,42 | Земли насел. пунктов | 4,14 | Не разграничено | пастбища | Малоэт. стр-во |
| 02:16:080501:7 | 1,34 | -//- | 4,14 | -//- | -//- | -//- |
| Итого: | 2,76 |  |  |  |  |  |
| д. Иштиряк |
| 02:16:000000:555 | 2,21 | Земли насел. пунктов | 4,14 | Не разграничено | пастбища | Малоэт. стр-во |
| 02:16:110705:3 | 2,79 | -//- | 4,14 | -//- | -//- | -//- |
| Итого: | 5,0 |  |  |  |  |  |
| д.Шланлыкулево |
| 02:16:111006:4 | 16,76 | Земли насел. пунктов | 4,14 | Не разграничено | пастбища | Малоэт. стр-во |
| Итого перевод в земли населенных пунктов: | 82,0 |  |  |  |  |  |
| 02:16:110701:79 | 7,35 | Земли транспорта | 4,7 | частная | пастбище | придорожный сервис |
| Итого перевод в земли спец. назначения и транспорта: | 7.35 |  |  |  |  |  |

Согласно данным администрации муниципального района Буздякский район РБ на территории сельского поселения Арслановский сельсовет мелиоративная система отсутствует.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

    - 2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков, 0,50 га  (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» регламентируется только плотность застройки.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения.

На расчетный срок строительства в населенных пунктах  сельского поселения Арслановский сельсовет будет проживать – 3148 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду определяются объемы и виды строительства.

    - 2.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Арслановский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона c. Старые Богады представлена:

- существующей общеобразовательной школой на 500 учащихся;

- существующим детским садом на 50 мест;

- реконструируемым сельским домом культуры на 180 мест;

- проектируемым торгово-бытовым комплексом (ТБК) в составе которого: магазин смешанной торговли площадью 183,2 кв.м., предприятия бытового обслуживания на 7 раб. мест, аптека 15 м2 торг. площ., кафе на 26 посад. мест;

- существующим отделением связи в составе здания Администрации сельского поселения;

- существующей библиотекой на 10,0 тыс. томов, располагающейся в одном здании с сельским домом культуры (СДК);

- существующим ФАПом на 15 посещений в смену;

- существующей столовой;

- существующими магазинами общей торговой площадью 145,7 м2;

- проектируемым пожарным депо на 1 автомашину;

Общественно-деловая зона села Урзайбаш представлена:

- существующей общеобразовательной школой на 200 учащихся;

- существующим детским садом на 50 мест;

- реконструируемым домом культуры со зрительным залом на 420 мест, в составе которого также размещены: библиотека на 10 тыс. ед. хранения, отделение связи на 2 раб. места, отделение банка на 1 операц. кассу.;

- существующим ФАПом на 15 посещ. в смену;

- существующими магазинами повседневного спроса общей торговой площадью 126,5 м2;

- существующим административным блоком;

- проектируемым ТБК включающим: магазин смешанной торговли 100 м2 тог. площ., клуб, аптеку 15 м2 торговой площади, предприятия бытового обслуживания на 5 раб. мест, кафе на 28 посад. мест;

Общественно-деловая зона д. Шланлыкулево представлена:

- существующей начальной школой на 50 учащихся;

- проектируемым детским садом на 20 мест;

- существующим домом культуры (СДК) со зрительным залом на 120 мест в составе сельского культурно центра (СКЦ);

- существующими магазинами повседневного спроса общей торговой площадью 59 м2;

- существующим ФАПом на 15 посещ. в смену;

- существующим сельским культурным центром, в составе которого размещены: библиотека на 10 тыс. ед. хранения, отделение банка на 1 опер. кассу, почтовое отделение, клуб и начальная школа;

- проектируемым торгово–бытовым комплексом (ТБК), расположенным в центре населенного пункта, в составе которого магазин смешанной торговли торговой площадью 50 кв. метров; предприятия бытового обслуживания на 3 раб. места.

Общественно-деловая зона села Арсланово представлена:

- проектируемой начальной школой совмещенной с детским садом. Детский сад на 15 мест, начальная школа на 70 учащ.;

- реконструируемым домом культуры со зрительным залом на 100 мест;

- существующим ФАПом на 15 посещ. в смену;

- существующими магазинами повседневного спроса общей торговой площадью 98,6 м2;

- проектируемым ТБК включающим: магазин смешанной торговли на 50 м2 тог. площ., клуб, аптеку на 8,6 м2 торговой площади, предприятия бытового обслуживания на 5 раб. мест.

Общественно-деловая зона д. Иштиряк и д. Кызыл-Елга представлена:

- проектируемыми магазинами смешанной торговли 40,2 м2 торг. площ.

Разрешенные виды использования территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательные и административные учреждения, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

    - 2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества  физического воспитания населения.

На территории сельского поселения вне границ населенных пунктов проектом предлагается размещение объектов рекреационного значения, среди которых: туристическая база вместимостью 55 мест вблизи с. Арсланово, детский оздоровительный лагерь на 260 мест в д. Кызыл-Елга.

2.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс опасности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий.

За период реализации генерального плана площадь производственных территорий не претерпит изменений.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

На территории сельского поселения вне границ населенных пунктов проектом предлагается размещение объектов транспортной инфраструктуры, среди которых: мотель в д. Юлдузлы на 25 мест, а также придорожный сервис в 1,4 км к юго-западу от границ д. Юлдузлы.

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ;

- зона скотомогильников.

Зона объектов размещения отходов потребления.

В соответствии со «Схемой территориального планирования МР Буздякский район Республики Башкортостан» сбор и вывоз ТКО в населенных пунктах сельского поселения Арслановский сельсовет должен осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на полигон твердых коммунальных отходов.

В настоящее время на территории Буздякского района имеется полигон ТКО, зарегистрированный в Государственном реестре объектов размещения отходов, предусмотренный Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Башкортостан, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 03.11.2016 № 480–полигон ТКО с. Буздяк, расположенный в 1000 м северо-западнее д. Вознесенка МР Буздякский район РБ. Полигон ТКО расположен на расстоянии 18 км от центра сельского поселения.

На территории сельского поселения размещено 6 несанкционированных свалок мусора общей вместимостью 1150 м3, уровень наполненности составляет – 304 %. Свалки не соответствуют требованиям природоохранного законодательства, требуется проведение мероприятий по их ликвидации и рекультивации до 2022 года.

Мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Буздякский район см. раздел 3 «Санитарная очистка территории» настоящего тома.

На территории сельского поселения проектом предусматривается ликвидация всех 4-х скотомогильников, которые располагаются вблизи селитебных зон населенных пунктов. Проектом предусматривается строительство нового скотомогильника на одной площадке с полигоном ТБО вблизи д. Вознесенка.

Зона кладбищ

В границах сельского поселения Арслановский сельсовет расположены 13 кладбищ, 2 из которых являются закрытыми.

Площадь территорий сельского поселения, используемая непосредственно под захоронения, составит 12,5 га.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении кладбищ учитываются следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

    - 2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использования).

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП-1) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии  со ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (GPS и пр.).

На территории сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Буздякский район РБ объекты культурного наследия отсутствуют.

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Арслановский сельсовет следующие:

табл. № 4

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Киязы | 33 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | Р. Большой Кидаш | 38 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Урзай | 11 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | р. Малый Кидаш | 10 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Реки, ручьи, пруды, водохранилища | менее 10 км | 50 | 40 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Существующее положение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Арслановский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Буздякский район и, в частности, сельское поселение Арслановский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

На момент проектирования на территории сельского поселения На территории сельского поселения располагается водозабор, обеспечивающий водой районный центр с. Буздяк. Водозабор располагается в 1,5 км к северо-востоку от д. Киязибаш. Централизованное водоснабжение от водозаборных скважин производится в населенных пунктах: с. Урзайбаш, с. Старые Богады, с. Арсланово, д. Киязибаш, д. Юлдузлы, в д. Шланлыкулево водоснабжение от каптированного родника. Через территорию сельского поселения с северо-запада на юго-восток проходит водопровод с. Буздяк. Количество водопотребления населением сельского поселения составляет – 680 м3/сут. Водопроводные сети находятся на балансе сельского поселения Арслановский сельсовет. Водозаборные скважины населенных пунктов с. Урзайбаш, с. Старые Богады, с. Арсланво, д. Шланлыкулево, д. Юлдузлы имеют срок эксплуатации более 30 лет и требуют реконструкции и капитального ремонта.

Проектные предложения.

Существующие водозаборные скважины не соответствуют нормативным требованиям. В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. Расположение проектируемых скважин указано в графической части проекта на листе 7 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта функционального зонирования. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.»

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты. Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории сельского поселения Арслановского сельсовета, отсутствуют.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 №406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения, так к землям особо охраняемых  территорий относятся земли:

1)особо охраняемых природных территорий;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) особо ценные земли.

На территории сельского поселения Арслановский сельсовет особо охраняемые природные территории  отсутствуют.

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 3148 человек, в том числе:

Распределение населения по населенным пунктам, человек

табл. № 5

| №№ | Наименование | Сущ. на 01.01.2018 | Расч.срок 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Арсланово | 504 | 689 |
| 2 | д. Киязибаш | 21 | 21 |
| 3 | д. Кызыл-Елга | 25 | 55 |
| 4 | с. Урзайбаш | 715 | 901 |
| 5 | с. Старые Богады | 547 | 839 |
| 6 | д. Шланлыкулево | 251 | 378 |
| 7 | д. Юлдузлы | 129 | 185 |
| 8 | д. Иштиряк | 12 | 80 |
| Итого | 2204 | 3148 |

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  1074,28 га,  в том числе:

Территория в проектируемых границах населенных пунктов

табл. № 6

| Наименование населенного пункта | Сущ. территория населенного пункта.,га | Итого в границах населенного пункта на расч. срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 |
| с. Арсланово | 204,49 | 204,49 |
| д. Киязибаш | 15,63 | 15,63 |
| д. Кызыл-Елга | 30,86 | 33,62 |
| с. Урзайбаш | 337,24 | 349,5 |
| с. Старые Богады | 157,79 | 203,01 |
| д. Шланлыкулево | 170,28 | 187,26 |
| д. Юлдузлы | 50,02 | 50,02 |
| д. Иштиряк | 41,66 | 46,38 |
| Итого: | 992,34 | 1074,28 |

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Структура населения сельского поселения Арслановский сельсовет

табл. № 7

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (проект.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Арсланово | 504 | 689 |
| 2 | д. Киязибаш | 21 | 21 |
| 3 | д. Кызыл-Елга | 25 | 55 |
| 4 | с. Урзайбаш | 715 | 901 |
| 5 | с. Старые Богады | 547 | 839 |
| 6 | д. Шланлыкулево | 251 | 378 |
| 7 | д. Юлдузлы | 129 | 185 |
| 8 | д. Иштиряк | 12 | 80 |
|  | Итого: | 2204 | 3148 |

Возрастная структура населения

табл. № 8

| Возрастные группы | Современное состояние (2018г.) | Расчетный срок (2038г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 2204 | 100 | 3148 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 312 | 13,8 | 472 | 15 |
| В трудоспособном возрасте | 1321 | 58 | 1794 | 57,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 643 | 28,2 | 882 | 28 |

Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Арслановский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 2059 человек.

Оценка трудовых ресурсов

табл. № 9

| Категория населения | Современное состояние (2018г.) | Расчетный срок (2038г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 2204 | 100 | 3148 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 1321 | 58 | 1794 | 57,0 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 193 | 30% возрастной группы пенсионеров | 265 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1514 | 68,7 | 2059 | 65,4 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 3,148 тыс. человек, для расселения которых потребуется 94,44 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 44,27 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность к 2038 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 3 148 чел.: 1074,28 га =2,93 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 94440 кв.м : 1074,28 га = 87,9 кв.м общей площади  / га.

2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно- бытового обслуживания

В связи с  развитием сельского поселения Арслановский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 3148 чел.

(Согласно ТСН РБ)

табл. № 10

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 3148 чел. | Размеры земельных участков,га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 35 | 110 | 40 м2 на место |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 100 | 315 | 40 м2 на уч. |
| Спортивные залы общего типа (при школе) | м2 | 70 | 220 | при школе |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 724 | по заданию на проект. |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 189 | при клубах |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 19/16 | при клубах |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 944 | 0,4 на ТБК |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 23 | 72 | в составе ТБК |
| Отделение связи | Опер. место | 1 на 1-2 тыс. жит | 2 | сущ. |
| Отделение банка | опер. место | 1 на 1-2 тыс. жит | 2 | Сущ., |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 13 | в составе ТБК |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 8 | сущ. |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 8 | при ФАП |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,75 | Сущ. |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 2,2 | При шк. и в рекр. |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Арслановский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в районном центре с.Буздяк. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского поселения Арслановский сельсовет с учетом нормативной потребности на расчетный срок для населенных пунктов сельского поселения:

- Дошкольные образовательные учреждения: нормативная потребность на сельское поселение - 35 мест. В настоящее время в с. Старые Богады, с. Урзайбаш имеются детские дошкольные учреждения общей вместимостью 100 мест, проектом предусматривается строительство детских садов общей вместимостью 35 мест, в населенных пунктах – д. Шланлыкулево и с. Арсланово.

- Общеобразовательные учреждения:  нормативная потребность в 453 ученических места (с учетом учащихся младших классов) в учебных заведениях по сельскому поселению на расчетный срок выполняется частично. Вместимость существующих общеобразовательных школ составляет 750 учащихся в с. Урзайбаш, с. Старые Богады, д. Шланлыкулево. Для удовлетворения нормативной потребности сельского поселения в местах в общеобразовательных школах проектом предусматривается строительство в селе Арсланово начальной школы, совмещенной с детским садом, а также предусматривается модернизация маршрутов школьных автобусов по сельскому поселению.

Размещение новых учреждений образования, детских дошкольных учреждений, предприятий обслуживания и социального обеспечения приведено в таблице.

- Больницы, поликлиники: потребность в стационарной медицинской помощи, несложной амбулаторно-поликлинической помощи и станции скорой медицинской помощи в сельском поселении в связи с прогнозируемым ростом населения обеспечивается на 100 %. Для медицинского обслуживания населения сельского поселения в с. Арсланово, с. Урзайбаш, с. Старые Богады, д. Шланлыкулево, д. Киязибаш, д. Юлдузлы имеются ФАПы, в состав которых по проекту включаются аптечные пункты.

- Учреждения культуры и искусства: нормативная потребность в СДК на сельское поселение - 724 мест. Вместимость существующих учреждений культуры и искусства - 450 мест в с. Арсланово, с. Урзайбаш, с. Старые Богады, д. Юлдузлы, д. Шланлыкулево. Для удовлетворения нормативной потребности сельского поселения в учреждениях культуры и искусства проектом предусматривается строительство новых клубных посещений при торгово-бытовом комплексе с. Старые Богады и также реконструкция существующих домов культуры и доведение их проектных емкостей до нормативных показателей.

- Предприятия торговли: при нормативной потребности в 300,0 кв.м  торговой площади, считая в среднем на магазин 60 кв.м, требуемое количество объектов во всех населенных пунктах сельского поселения составит около 7-8. Учитывая существующие торговые площади, во всех населенных пунктах дополнительно запроектированы магазины смешанной торговли, или торговые площади в составе торгово–бытовых комплексов. Новые объекты торговли размещаются в населенных пунктах: д. Иштиряк, с. Урзайбаш, д. Юлдузлы, д. Шланлыкулево, с. Старые Богады, с. Арсланонво, д. Кызыл-Елга. Общая площадь торговых помещений на конец расчетного срока составит 944,4 кв. м.

- Предприятия общественного питания: при нормативной потребности на сельское поселение в 126 посадочных мест вместимость существующих (с учетом столовых при школах и детских садах сельского поселения) составляет 80 пос. мест. Существующая емкость предприятий общественного питания не удовлетворяет нормативной потребности перспективного населения на конец расчетного срока, исходя из этого проектом предусматривается размещение объектов общественного питания при ТБК и магазинах в населенных пунктах: с. Урзайбаш и с. Старые Богады.

7. Предприятия бытового обслуживания: при нормативной потребности на сельское поселение в 22 рабочих места проектом предлагается разместить данные предприятия при ТБК в населенных пунктах: Урзайбаш, Старые Богады, Арсланово, Шланлыкулево (как правило, это индивидуальные предприниматели). Емкость предприятий бытового обслуживания на конец расчетного срока составит 22 раб. места.

8. Пожарное депо В настоящее время пожаротушение в сельском поселении осуществляется пожарной частью ПЧ № 71, которая находится в районном центре с. Буздяк. Пожарное депо находится в 30 минутной транспортной доступности от самого отдаленного населенного пункта сельского поселения д. Кызыл-Елга, что не соответствует 20 минутному времени пребывания первого подразделения к месту вызова (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-83). В связи с этим проектом предусматривается строительство пожарного депо на 1 автомобиль, в существующей промзоне с. Старые Богады.

Кладбища. В границах сельского поселения Арслановский сельсовет расположены 13 кладбищ, 2 из которых являются закрытыми.

Площадь территорий сельского поселения, используемая непосредственно под захоронения, составит 12,5 га.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по населенным пунктам приведены в таблице (Приложение №1).

2.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) Устойчивое развитие сельских территорий.

Согласно схеме территориального планирования, на территории муниципального района Буздякский район реализуются следующие программы, направленные на развитие сельского хозяйства:

1. Программа ввоза элитных семян и племенного скота из других регионов и стран на 2011-2015 годы.

2. Развитие льготного кредитования на 2011-2015 года.

3. Развитие КФХ и личных подсобных хозяйств.

4. Лизинговые поставки техники для сельхозтоваропроизводителей.

5. Применение новейших технологий и совершенствование базисных факторов развития отраслей растениеводства и животноводства с использованием достижений науки и передового опыта сельскохозяйственных предприятий.

Проектом предлагается сохранить  территории, занятые фермами (в том числе недействующими в настоящее время). На расчетный срок сохраняются и развиваются все существующие предприятия, обслуживающие агропромышленный комплекс. Также, на территории сельского поселения Арслановский сельсовет планируется развивать лесоперерабатывающую промышленность (индивидуальные предприниматели). Значительная роль отводится развитию животноводства (производство молока и мяса).

2.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс Буздякского района является частью транспортной сети территории Республики Башкортостан. Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования.

Транспортный раздел выполнен на основе плановых статистических данных, представленных службами  Буздякского района и ГУП «Башкиравтодор» и ранее разработанной проектной документации.

Основные направления развития транспортного каркаса  Буздякского района

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция расположена в с. Буздяк. Код станции: 65130. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена железной дорогой, автодорогами федерального (Трасса М5 «Урал»), межмуниципального и местного значения. На территории сельского поселения, в южной его части, через деревню Шланлыкулево проходит железная дорога «Уфа-Самара». Ближайшей станцией является ст. «Буздяк» в районном центре в 18 км от центра сельского поселения с. Старые Богады.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Буздякское ДРСУ, которое находится на территории с.Буздяк.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 25,0 м, ширину проезжей части 3,5-6,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 а, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Арслановский сельсовет

табл. № 11

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| с. Арсланово | 4,8 | 17,1 | 9,7 | 23,9 |
| д. Киязибаш | - | - | - | - |
| д. Кызыл-Елга | 1,1 | 2,5 | 2,5 | 3,1 |
| с. Урзайбаш | 9,0 | 15,2 | 18,1 | 32,2 |
| с. Старые Богады | 11,2 | 14,1 | 15,3 | 26,0 |
| д. Шланлыкулево | 6,7 | 7,8 | 9,4 | 11,8 |
| д. Юлдузлы | 2,6 | 3,4 | 3,6 | 5,4 |
| д. Иштиряк | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 2,9 |
| ВСЕГО | 36,7 | 61,9 | 60,4 | 105,3 |

Основным перевозчиком пассажиров в Буздякском районе является Буздякское АТП - филиал ГУП "Башавтотранс".

Местонахождение предприятия – районный центр с. Буздяк

В настоящее время движение автобусов организовано от автостанции с. Буздяк.

Перечень маршрутов:

- междугородние: Уфа, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Казань, Чебоксары, Белебей;

- пригородные: Федоровка, Киргиз-Мияки, Бижбуляк, Приютово,

- по населенным пунктам Буздякского района.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Арслановский сельсовет на 2015 год на территории сельского поселения (кроме с. Буздяк) зарегистрировано:

Количество и структура автомобильного парка СП Арслановский сельсовет

табл. № 12

| № п/п | Категория автомобиля | Ед.изм. | Количество, всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Грузовых автомобилей | Ед. | 16 |
| 2 | Легковых автомобилей | Ед. | 206 |
| 3 | Автобусов | Ед. | 1 |
| 4 | Микроавтобусов | Ед. | - |
| 5 | Спец.автотранспорта | Ед. | 37 |
| 6 | Мотоциклов и мотороллеров | Ед. | 28 |
| Итого | Ед. | 288 |

Существующий уровень автомобилизации в населенных пунктах сельского поселения - 130 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории Буздякского района сосредоточены, в районном центре - с. Буздяк и представлены следующими наименованиями:

- Автозаправочные станции;

- Станции технического обслуживания.

Перечень АЗС и АГЗС на территории Буздякского района:

- ГЗС №33 ООО «ЭкоСистемз»;

- АЗС № 8 Туймазинского филиала ОАО «Башкирнефтепродукт»;

- АЗС №13 Туймазинского филиала ОАО «Башкирнефтепродукт»;

- АЗС №25 Туймазинского филиала ОАО «Башкирнефтепродукт»;

- АЗС №91 Туймазинского филиала ОАО «Башкирнефтепродукт»;

- АЗС № 263 Туймазинского филиала ОАО «Башкирнефтепродукт»;

- АЗС КПД №3.

Техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на СТО в с. Буздяк.

Уровень автомобилизации в сельском поселении Арслановский сельсовет в 2018 году составляет 130 маш / 1000 жит. Согласно Р НГП РБ принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

3148 х 350 / 1000 = 1 102 автомобиля.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 1 102 х 0,7 = 771 машиномест на сельское поселение.

Из них в жилых районах  - 30%, 231 машиномест, в общественных центрах - 15%, 116 машиномест, в производственных зонах - 10%, 77 машиномест.

На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

2.3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемниками поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения Арслановский сельсовет являются р.Большой Кидаш, Киязы и притоки-реки. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-коммунальных и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

С целью обустройства рекреационных зон поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

Заключение и рекомендации по строительству

Буздякский район расположен в центральной части Башкирского Предуралья. Западная, большая часть района расположена на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, восточная – на Камско-Бельском увалистом понижении. Главная река – Чермасан. Растительность преимущественно степная, широколиственные леса и их производные большей частью расположены на восточном склоне Бугульминско-Белебеевской возвышенности, образуя здесь лесостепные ландшафты. По долине Чермасана имеются небольшие фрагменты солончаковой растительности. Леса представлены в основном липой, дубом, березой и осиной, имеются сосновые посадки. Степи большей частью распаханы, сохранились лишь в той или иной степени нарушенных вариантах по склонам речной и овражно-балочной сети. Преобладают типичные черноземы и серые лесные почвы.

С инженерно-геологической точки зрения карстовые процессы и связанные с ними поверхностные формы являются неблагоприятным фактором, ограничивающим возможности освоения территории для строительства. Проявления карста на поверхности происходят внезапно и могут привести к катастрофическим последствиям, поэтому при проявлении карста необходимы геологические обследования на карст, зонирование территории по категории устойчивости к карсту, тщательный водоотвод дождевых и талых вод. Инженерная подготовка строительства на территориях с карстом включает:

- вертикальную планировку и отвод дождевых, сточных, дренажных вод за пределы водосборных площадей;

- засыпку карстовых впадин глинистым грунтом;

- тампонаж (цементацию) всех водопоглащающих воронок, трещин.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, тепловой и других сетей.

Утечки агрессивных промышленных стоков в грунт не допускаются.

2.3.6.2. Водоснабжение и канализация

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Арслановский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Буздякский район и, в частности, сельское поселение Арслановский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

На момент проектирования на территории сельского поселения располагается водозабор, обеспечивающий водой районный центр с. Буздяк. Водозабор располагается в 1,5 км к северо-востоку от д. Киязибаш. Централизованное водоснабжение от водозаборных скважин производится в населенных пунктах: с. Урзайбаш, с. Старые Богады, с. Арсланово, д. Киязибаш, д. Юлдузлы, в д. Шланлыкулево водоснабжение от каптированного родника. Через территорию сельского поселения с северо-запада на юго-восток проходит водопровод с. Буздяк. Количество водопотребления населением сельского поселения составляет – 680 м3/сут. Водопроводные сети находятся на балансе сельского поселения Арслановский сельсовет. Водозаборные скважины населенных пунктов с. Урзайбаш, с. Старые Богады, с. Арсланво, д. Шланлыкулево, д. Юлдузлы имеют срок эксплуатации более 30 лет и требуют реконструкции и капитального ремонта.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и коммунальные нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Арслановский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 3148 чел.= 503,68 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В качестве регулирующих сооружений на водозаборах предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Объем коммунальных сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов в соответствии со СниП 2.04.03-85 принят равным объему водопотребления. На расчетный срок общее водоотведение населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 3148чел. .-5% (безвозвратные потери)= 478,5 м3/сут., в т.ч.:

- в с.Старые Богады 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 839 чел.-5%= 127,53 м3/сут.;

- в с.Арсланово 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 689 чел.-5%= 110,24 м3/сут.;

- в с.Урзайбаш 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 901 чел.-5%= 136,95 м3/сут.

- в д. Киязибаш  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 21 чел.-5%= 3,19 м3/сут.;

- в д.Юлдузлы 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 185 чел.-5%= 28,12 м3/сут.;

- в д.Шланлыкулево 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 378 чел.-5%= 57,46 м3/сут.;

- в д.Кызыл-Елга 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 55 чел.-5%= 8,36 м3/сут.;

- в д.Иштиряк 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 80 чел.-5%= 12,16 м3/сут.;

Проектом предлагается строительство очистных сооружений (БОС) для населенных пунктов с.  Старые Богады, с.Арсланово, с.Урзайбаш, производительностью 130, 120, 140 м3/сут. соответственно.

В населенных пунктах численностью менее 500 чел. (д. Киязибаш, д. Юлдузлы, д.Шланлыкулево, д.Кызыл-Елга, д.Иштиряк - на расчетный срок до 2038г.) проектом предусмотрены местные системы сбора коммунальных сточных вод - выгреба -  с регулярным вывозом содержимого ассенизационными машинами на биологические очистные сооружения сельского поселения или местные очистные сооружения.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реку Малый Кидаш и Урзай. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению рек от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков находится в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-коммунальных и производственных стоков  ниже по течению рек от границ мест водопользования.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением коммунальных сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек.

2.3.6.3. Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет осуществляется от 4-х электроподстанций, от линий ВЛ 10,110,35 кВ

Обслуживанием энергетического хозяйства по сельскому поселению Арслановский сельсовет занимается РЭС Буздякского района ООО «Башкирэнерго».

Согласно данным Администрации Буздякского района на территории сельского поселения расположено 27 трансформаторных подстанций.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Арслановский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 3148 чел.= 42 498 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

2.3.6.4. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет осуществляется от АГРС «Старые Богады». Подключены к газовым сетям все 8 населенных пунктов сельского поселения. Количество на территории сельского поселения ГРП и ПГБ – 5 ед., ШРП – 3 ед. Эксплуатирующая организация - ОАО «Газ-сервис».

Перечень существующих ГРП и ШРП сельского поселения

табл. № 13

| № или наименование | Теплопроводная способность газа, ккал/м3 | Давление, кг.с/см2 | Производительность, м3/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Старые Богады |
| ГРП № 24 |  | 9 | 0,03 | 3000 | Удовл. |
| Протяженность газопровода по территории села составляет – 4,27 км |
| с. Урзайбаш |
| ГРП № 26 |  | 9 | 0,03 | 3000 | Удовл. |
| Протяженность газопровода по территории села составляет – 7,920 км |
| д. Шланлыкулево |
| ГРП № 201 |  | 9 | 0,027 | 3000 | Удовл. |
| Протяженность газопровода по территории деревни составляет – 2,7 км |
| с. Арсланово |
| ГРП № 25 |  | 9 | 0,03 | 3000 | Удовл. |
| Протяженность газопровода по территории села составляет – 3,75 км |
| д. Кызыл-Елга |
| ШРП № 26 |  | 1,5 | 0,022 | 400 | Удовл. |
| Протяженность газопровода по территории деревни составляет – 0,8 км |
| д. Киязибаш |
| ШРП № 86 |  | 1,5 | 0,022 | 400 | Удовл. |
| Протяженность газопровода по территории деревни составляет – 1,0 км |
| д. Юлдузлы |
| ГРП № 23 |  | 9 | 0,250 | 3000 | Удовл. |
| Протяженность газопровода по территории деревни составляет – 0,77 км |
| д. Иштиряк |
| ШРП № 89 |  | 9 | 0,22 | 400 | Удовл. |
| Протяженность газопровода по территории деревни составляет – 0,80 км |

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-коммунальных зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2.3.6.5. Проводные средства связи

Данные по обеспечению потребителей сельского поселения Арслановский сельсовет телефонной проводной связью представлены в разделе 6 тома II настоящего проекта. Абонентская разводка по населенным пунктам  подземная и воздушная на опорах.

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-коммунальных учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон».

2.3.6.6   Телевидение, радиофикация

Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-коммунальных зданий.

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре с.Буздяк. Кроме того, в населенных пунктах Буздякского района развито спутниковое телевидение, развиваются Интернет и IP-телевидение.

2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Почвенно-климатические условия Буздякского района Республики Башкортостан благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы. Общая площадь земель  лесного фонда по сельскому поселению Арслановский сельсовет составляет 26264,86 га.

Проектируемая система озеленения поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные участки.

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально сохранены.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек и ручьев.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных категорий.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

На основании п. 9.1. Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Арслановский сельсовет относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделение связи;

- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

- столовые, закусочные;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- учреждения здравоохранения;

- школы со спортивными залами;

- детские сады;

- спортивные площадки;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

2.6.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан на основе государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 №61 (в ред. Постановления Правительства РБ от 14.04.2015 №131). Включает анализ и оценку экологической обстановки в районе поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства до конца расчетного срока реализации генерального плана сельского поселения.

В рамках территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории как комплекса технико-экономических, планировочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использования территории: размещением производительных сил, расселением, организацией массового отдыха.

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Охрана воздушного бассейна

Территория Буздякского района относится к достаточно благополучному с точки зрения чистоты атмосферного воздуха. Наличие крупных лесных массивов, практическое отсутствие местных промышленных источников воздушного загрязнения делают это место притягательным для жилищного и рекреационного использования.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Буздякском районе являются автотранспорт и действующие производственные предприятия.

Проектом предложена организация санитарно-защитных зон от предприятий, их благоустройство и озеленение, вынос и ликвидация части предприятий.

Также предусматриваются мероприятия до конца расчетного срока строительства:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- внедрение централизованного отопления;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим оборудованием;

- контроль за работой автотранспорта;

- организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;

- разработка и внедрение норм предельно-допустимых выбросов по каждому промпредприятию и котельным.

Одним из решений проблемы загрязнения атмосферы является газификация автотранспорта. В с. Буздяк имеется АГЗС на 3 колонки. Проектом предусмотрен переход части автотранспорта на газовое топливо (до 25%) к концу расчетного срока. Применение природного газа обеспечивает значительное снижение выбросов окиси углерода, неметановых углеродов, оксидов азота и твердых частиц.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок (ГОУ), выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Наиболее проблемными вопросами в области охраны атмосферного воздуха является отсутствие установок по улавливанию легких фракций углеводородов на объектах нефтедобычи, старение автопарка предприятий.

Охрана водных ресурсов

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. 74-ФЗ (рес. Федеральных законов от 04.12.2006г №201-ФЗ от 19.06.2007г. №102-ФЗ) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10км - в размере 50м;

- от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере 200м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3° и 50 метров для уклона 3° и более.

В водоохранных зонах запрещается (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ):

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, размещение, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенных пунктов района с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Повсеместно принята полная искусственная биологическая очистка с выпуском очищенных стоков в водотоки и на поля орошения.

Использование очищенных сточных вод на орошение позволяет сократить забор свежей воды на эти цели.

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения.

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации.

Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается осушение болот. Возможно в небольших объемах осушение заболоченных территорий с целью использования торфа для органических удобрений.

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделены на мероприятия, связанные с:

- состоянием водозаборных сооружений;

- с промышленностью;

- с добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера.

К ним относятся:

- создание систем оборотного водоснабжения;

- использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экранов как из естественных, так и искусственных материалов.

Охрана лесов

Основное воздействие человека на леса выражается: рубкой спелых и перестойных насаждений, рубками ухода, пастьбой скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Постоянное недоиспользование расчетных лесосек по лиственным породам ведет к накоплению спелых и перестойных насаждений, что ведет за собой падение прироста, сопровождающееся ухудшением состояния леса и качества древесины, а также нарушением водоохранных и защитных свойств леса. Экологическую обстановку в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Перестойные леса больше подвержены болезням леса к воздействию вредителей леса, а также отрицательно влияют на атмосферный воздух при гниении.

Борьба с болезнями и вредителями леса, проведение профилактических работ в этом направлении – важнейшая составляющая охраны лесов.

Профилактика возникновения пожаров и организация материально-технической базы пожаротушения также является средством охраны и защиты лесов.

Экологическую ситуацию в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Большой ущерб лесу оказывает выпас скота. В результате вытаптывается и выедается скотом естественный подрост леса, нарушается надпочвенный покров, происходит эрозия почвы, уничтожаются выводки диких животных и птиц.

Леса, расположенные вблизи населенных пунктов часто захламляются несанкционированными свалками различных отходов.

Охрана почв

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.с. полей).

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы  должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующей автомобильной магистрали республиканского значения.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии - регулирование стока ливневых и талых вод создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии - уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров.

В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гумуса), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехнические. К гидротехническим мероприятиям относятся - создание водоудерживающих валов водосборных сопрягающих сооружений, данных запруд и перепадов противоэрозионных прудов.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагооб- разованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

-охрана лесов от пожаров;

-защита от различных видов вредителей;

-охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Охрана животного мира

Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обработки полей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

- оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов;

- установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего необходимо проведение специальных исследований;

- проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

На территории сельского поселения Арслановский сельсовет особо-охраняемые природные территории отсутствуют.

В Республики Башкортостан создание ООПТ является традиционной и весьма эффективной формой природоохранной деятельности. Создание ООПТ имеет ключевое экологическое, социальное, экономическое и эстетическое значение. В системе ООПТ должны быть представлены наиболее значимые природные комплексы и объекты.

Предназначение ООПТ:

- сохранение биологического и ландшафтного биоразнообразия, обеспечивающего возможность устойчивого развития республики;

- поддержание экологической стабильности территорий , существенно измененных хозяйственной деятельностью;

- воспроизводство в естественных условиях ценных возобновляемых природных ресурсов;

- поддержание здоровой среды для жизни людей и создание условий для развития регулируемого туризма и рекреации;

- реализация эколого-просветительских программ;

- проведение фундаментальных и прикладных исследований в области естественных наук.

В целях развития системы особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан и эффективности государственного управления в сфере организации и функционирования системы особо охраняемых природных территорий, Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24.03.2015 №90 утверждена «Концепция развития особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан на 2016-2020 годы».

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Арслановский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Арслановский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно Государственной программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 № 61 (в ред. от 31.05.2017 г. № 251),  порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Существующее состояние санитарной очистки

На территории сельского поселения размещено 6 несанкционированных свалок мусора (см. том II, раздел VIII «Санитарная очистка территории»), общей вместимостью 1150 м3, уровень наполненности составляет – 304 %. Свалки не соответствуют требованиям природоохранного законодательства, требуется проведение мероприятий по их ликвидации и рекультивации до 2022 года.

Сбор и вывоз ТКО в населенных пунктах сельского поселения Старосубхангуловский сельсовет осуществляется силами местного населения самостоятельно. Администрации предлагается заключить договор с обслуживающей  специализированной организацией для сбора и вывоза ТКО, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет.

В соответствии со «Схемой территориального планирования МР Буздякский район Республики Башкортостан» сбор и вывоз ТКО в населенных пунктах сельского поселения Арслановский сельсовет должен осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на полигон твердых коммунальных отходов. Проектом предлагается создание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет. Места накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.  Также предлагается определить схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществить ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации    от 31.08.2018 N 1039.

Проектом предлагается разместить в южной части с. Старые Богады  мусороперегрузочный пункт (МПП) с мусоросортировочным участком (МСУ) с последующим вывозом на полигон ТКО. Рядом с МПП и МСУ предлагается также разместить пункт сбора вторично-материальных ресурсов.

В настоящее время на территории Буздякского района имеется полигон ТКО, зарегистрированный в Государственном реестре объектов размещения отходов, предусмотренный Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Башкортостан, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 03.11.2016 № 480–полигон ТКО с. Буздяк, расположенный в 1000 м северо-западнее д. Вознесенка МР Буздякский район РБ. Полигон ТКО расположен на расстоянии 18 км от центра сельского поселения.

Согласно ст. 12 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства» запрещается захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Арслановский  сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов специализированным транспортом на полигон ТКО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  коммунальных отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-коммунальных зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число обязательного обслуживания спецавтохозяйствами включаются жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет:

- с. Старые Богады - 0,839 тыс.чел х 50 кг/год = 0,041 тыс.т./год;

- с. Арсланово - 0,689 тыс.чел х 50 кг/год = 0,034 тыс.т./год;

- с. Урзайбаш – 0,901 тыс.чел х 50 кг/год = 0,045 тыс.т./год;

- д. Шланлыкулево - 0,378 тыс.чел х 50 кг/год = 0,019 тыс.т./год;

- д. Киязибаш - 0,021 тыс.чел х 50 кг/год = 0,001 тыс.т./год;

- д. Юлдузлы – 0,185 тыс.чел х 50 кг/год = 0,009 тыс.т./год;

- д. Кызыл-Елга – 0,055 тыс.чел х 50 кг/год = 0,002 тыс.т./год;

- д. Иштиряк – 0,080 тыс.чел х 50 кг/год = 0,004 тыс.т./год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория полигона ТБО определена из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс. тонн отбросов в год.

Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы на расчетный срок в сумме составляют:

- с. Старые Богады - 0,460 тыс.тонн/год;

- с. Арсланово – 0,394 тыс.тонн/год;

- с. Урзайбаш - 0,536 тыс.тонн/год;

- д. Шланлыкулево - 0,201 тыс.тонн/год;

- д. Киязибаш – 0,035 тыс.тонн/год;

- д. Юлдузлы - 0,089 тыс.тонн/год.

- д. Кызыл-Елга - 0,042 тыс.тонн/год;

- д. Иштиряк - 0,049 тыс.тонн/год.

Площадь полигона на годовое накопление мусора составит:

- с. Старые Богады - 0,460 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,02 га;

- с. Арсланово - 0,394 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,02 га;

- с. Урзайбаш - 0,536 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,03 га.

- д. Шланлыкулево - 0,201 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,01 га;

- д. Киязибаш - 0,035 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,002 га;

- д. Юлдузлы - 0,089 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,004 га.

- д. Кызыл-Елга - 0,042 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,002 га;

- д. Иштиряк - 0,049 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,002 га.

На расчетный период действия генерального плана потребуется территории:

- с. Старые Богады - 0,02 га * 20 лет = 0,4 га до 2033 года;

- с. Арсланово - 0,02 га * 20 лет = 0,4 га до 2033 года;

- с. Урзайбаш – 0,03 га* 20 лет = 0,6 га до 2033 года;

- д. Шланлыкулево - 0,01 га * 20 лет = 0,2 га до 2033 года;

- д. Киязибаш - 0,002 га * 20 лет = 0,04 га до 2033 года;

- д. Юлдузлы – 0,004 га* 20 лет = 0,08 га до 2033 года;

- д. Кызыл-Елга - 0,002 га * 20 лет = 0,04 га до 2033 года;

- д. Иштиряк - 0,002 га * 20 лет = 0,04 га до 2033 года.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- мусороудаление с территории населенных пунктов в данный момент производится Администрацией сельского поселения и на добровольных началах местным населением.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит:

- с. Старые Богады - 0,041 т.т. в год = 41000 кг;

41000 кг: 180 кг/м3 = 0,227 тыс. м3;

- с. Арсланово – 0,034 т. т. в год = 34000 кг;

34000 кг: 180 кг/м3 = 0,188 тыс. м3;

- с. Урзайбаш – 0,045 т. т. в год = 45000 кг;

45000 кг: 180 кг/м3 = 0,250 тыс. м3;

- д. Шланлыкулево - 0,019 т.т. в год = 19000 кг;

19000 кг: 180 кг/м3 = 0,105 тыс. м3;

- д. Юлдузлы – 0,009 т. т. в год = 9000 кг;

9000 кг: 180 кг/м3 = 0,05 тыс. м3;

- д. Киязибаш – 0,001 т. т. в год = 1000 кг;

1000 кг: 180 кг/м3 = 0,005 тыс. м3;

- д. Кызыл-Елга – 0,002 т. т. в год = 2000 кг;

2000 кг: 180 кг/м3 = 0,011 тыс. м3;

- д. Иштиряк – 0,004 т. т. в год = 4000 кг;

4000 кг: 180 кг/м3 = 0,022 тыс. м3.

Где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения Списочное числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество мусора составит:

- с. Старые Богады - 0,419 т.т. в год = 419000 кг; 419000 кг : 200 кг/м3 = 2,1 тыс. м3;

- с. Арсланово – 0,36 т. т. в год = 360000 кг; 360000 кг : 200 кг/м3 = 1,8 тыс. м2;

- с. Урзайбаш – 0,491 т. т. в год = 491000 кг; 491000 кг : 200 кг/м3 = 2,45 тыс. м2.

- д. Шланлыкулево - 0,182 т.т. в год = 182000 кг; 182000 кг : 200 кг/м3 = 0,91 тыс. м3;

- д. Киязибаш – 0,034 т. т. в год = 34000 кг; 34000 кг : 200 кг/м3 = 0,17 тыс. м2;

- д. Юлдузлы – 0,08 т. т. в год = 80000 кг; 80000 кг : 200 кг/м3 = 0,40 тыс. м2.

- д. Кызыл-Елга – 0,04 т. т. в год = 40000 кг; 40000 кг : 200 кг/м3 = 0,20 тыс. м2.

- д. Иштиряк – 0,045 т. т. в год = 45000 кг; 45000 кг : 200 кг/м3 = 0,225 тыс. м2.

Где 200 кг/м3 - средняя плотность ТБО.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится в таблице № 15.

табл. № 14

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Период-сть вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75 м3 | V=0,5 м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Старые Богады | 839 | 2327 | 2100 | 227 | 19,2 | 1,09 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 21 | 1 |  |
| с. Арсланово | 689 | 1988 | 1800 | 188 | 16,4 | 0,9 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 18 | 1 |  |
| с. Урзайбаш | 901 | 2700 | 2450 | 250 | 22,37 | 1,2 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 25 | 1 |  |
| д. Шланлыкулево | 378 | 1015 | 910 | 105 | 8,3 | 0,5 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 9 | 1 |  |
| д. Юлдузлы | 185 | 450 | 400 | 50 | 3,6 | 0,23 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 4 | - |  |
| д. Киязибаш | 21 | 175 | 170 | 5 | 1,55 | 0,02 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 2 | - |  |
| д. Кызыл-Елга | 50 | 211 | 200 | 11 | 1,46 | 0,05 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 2 | - |  |
| д. Иштиряк | 80 | 247 | 225 | 22 | 2,05 | 0,10 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 3 | - |  |
| Итого | 3148 | 9113 | 8255 | 858 | 84 | 4 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |

Определение количества контейнеров:

1) с. Старые Богады

Bкон = 2100 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 19,2 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

19,2 шт * 1,1 = 21 шт.;

2) с. Арсланово

Bкон = 1800 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 16,4 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2;

16,4 шт * 1,1 = 18 шт.

3) с. Урзайбаш

Bкон = 2450 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 22,37 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

22,37 шт * 1,1 = 25 шт.

4) д. Шланлыкулево

Bкон = 910 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 8,3 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

8,3 шт * 1,1 = 9 шт.;

5) д. Киязибаш

Bкон = 170 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 1,55 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

1,55 шт * 1,1 = 2 шт.

6) д. Юлдузлы

Bкон = 400 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 3,6 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

3,6 шт * 1,1 = 4 шт.

7) д. Кызыл-Елга

Bкон = 200 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 1,46 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

1,46 шт * 1,1 = 2 шт.

8) д. Иштиряк

Bкон = 225 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 2,05 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

2,05 шт * 1,1 = 3 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

1) с. Старые Богады

Bкон = 227 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 1,09 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

1,09 шт * 1,1 = 1 шт.;

2) с. Арсланово

Bкон = 188 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,90 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,90 шт * 1,1 = 1 шт.

3) с. Урзайбаш

Bкон = 250 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 1,2 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

1,2 шт * 1,1 = 1 шт.

4) д. Шланлыкулево

Bкон = 105 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,50 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,50 шт * 1,1 = 1 шт.

5) д. Киязибаш

Bкон = 5 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,02 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,02 шт * 1,1 = 0,02 шт.

6) д. Юлдузлы

Bкон = 50 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,23 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,23 шт * 1,1 = 0,25 шт.

7) д. Кызыл-Елга

Bкон = 11 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,05 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,05 шт * 1,1 = 0,05 шт.

8) д. Иштиряк

Bкон = 22 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,10 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,1 шт * 1,1 = 0,11 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния для размещения проектом предусматривается в сельском поселении на 17 площадках установка 84 контейнеров, для крупногабаритных отходов на 2 площадках установка 4 контейнеров.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета приводятся в таблице № 16.

табл. № 15

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в таблице № 17.

Расчет количества мусоровозов, необходимых

для вывоза муниципальных отходов

табл. № 16

| Наименование | Ед. изм. | Обозначение | с. Старые Богады | с. Арсланово | с. Урзайбаш | д. Шланлыкулево | д. Киязибаш | д. Юлдузлы | д. Кызыл-Елга | д. Иштиряк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 21 | 26 | 33 | 8 | 39 | 29 | 36 | 33 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,35 | 0,43 | 0,55 | 0,13 | 0,65 | 0,48 | 0,6 | 0,55 |
| Число рейсов мусоровозов | р/ сут | Р | 2,47 | 2,41 | 2,31 | 2,68 | 2,23 | 2,36 | 2,27 | 2,31 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/ сут | Псут | 40,51 | 39,52 | 37,8 | 44 | 38,7 | 38,7 | 37,2 | 37,8 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/ год | Пгод | 2327 | 1988 | 2700 | 1015 | 175 | 450 | 211 | 247 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 0,16 | 0,12 | 0,26 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |

Согласно полученному результату для вывоза мусора в населенных пунктах с. Старые Богады, с. Арсланово и с. Урзайбаш, д. Шланлыкулево, д. Юлдузлы, д. Киязибаш, д. Кызыл-Елга, д. Иштиряк требуется 2 машины марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим данной стадии, согласно Градостроительному Кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 3 рейса одной единицы мусоровозного транспорта.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Табл. №17

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Земельный фонд |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Арслановский сельсовет в административных границах | га | 22193,7 | 22193,7 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 7518 | 7518 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 625 | 625 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 11685,4 | 11596,05 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны, …транспорта и спец. назначения | га | 1373 | 1380.35 |
| 5 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 992,3 | 1074,3 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 380,7 | 456,3 |
|  | общественно-деловых зон | га | 8,7 | 10,7 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 72,5 | 117,9 |
|  | рекреационных зон | га | 517,3 | 472,7 |
|  | земель специального назначения в н.п. | га | 14,4 | 16,3 |
| 2.0 | Население |
| 2.1. | Общая численность населения, в том числе: | тыс. чел | 2,4 | 3,48 |
| 2.5. | Число населенных пунктов | ед. | 8 | 8 |
| 2.6. | Плотность населения | чел./кв.км | 9,93 | 14,18 |
| 2.7. | Возрастная структура населения2: |  |  |  |
|  | младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 0,312 | 0,472 |
|  | в трудоспособном возрасте | –«– | 1,321 | 1,794 |
|  | старше трудоспособного возраста | –«– | 0,643 | 0,882 |
| 2.8. | Численность занятого населения, из них: | тыс. чел. | 0,227 | 0,387 |
|  | в материальной сфере, в том числе: | тыс.чел | 0,129 | 0,227 |
|  | -промышленность | –«– | - | 0,002 |
|  | -сельское и лесное хозяйство | –«– | 0,066 | 0,115 |
|  | -строительство | –«– | 0,046 | 0,08 |
|  | -транспортная, связь и прочее | –«– | 0,005 | 0,009 |
|  | в нематериальной сфере | –«– | 0,098 | 0,151 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда, в том числе: | тыс.кв.м | 55,167 | 95,04 |
| 3.2. | Оборудование жилищного фонда: | % общ.площ. жил. фонда |  |  |
|  | водопроводом | –«– | 20 | 100 |
|  | канализацией | –«– | - | 100 |
|  | газом | –«– | 88 | 100 |
|  | отоплением | –«– | 88 | 100 |
| 3.3. | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 22,76 | 30 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 100 | 110 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения | учащ. | 750 | 750 |
| 4.3. | Учреждения здравоохранения | объекты | 6 | 6 |
|  | стационары | койка | - | - |
|  | ФАП | объект | 6 | 6 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли | кв.м торг.пл. | 474,7 | 944,4 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания | мест | 80 | 126 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 3 | 22 |
| 4.7. | Учреждения культуры | мест | 450 | 944 |
|  | кинотеатры | -//- | - | - |
|  | залы аттракционов | м2 пл.пола | - | - |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения | объект | - | - |
|  | спортивные залы | м2 пл.пола | 418,8 | 418,8 |
|  | плоскостные сооружения | га | 0,055 | 2,518 |
| 4.9. | Учреждения оздоровительные, отдыха и туризма | объект | - | 3/340 |
|  | пансионаты, дома отдыха, туристические базы | объект /мест | - | 1/55 |
|  | детские лагеря | -//- | - | 1/260 |
|  | мотели | -//- | - | 1/25 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность железнодорожной сети | км | 7,8 | 7,8 |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог, в том числе | –«– | 43,88 | 67,02 |
|  | федерального значения | –«– | 14,35 | 26,19 |
|  | местного значения | –«– | 29,53 | 40,83 |
| 5.3. | Плотность транспортной сети |  |  |  |
|  | железнодорожный транспорт | км/1000 кв.км | 3,5 | 3,5 |
|  | автомобильный транспорт |  | 19 | 30 |
|  | трубопроводный транспорт |  | 6,5 | 6,5 |
| 5.4. | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - | - |
| 5.5. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | ед./ 1000 жит. | 131 | 944 |